目录

1 上位机软件(PC Software)	2

1.1 软件安装（Software Installation）	2

1.2 使用软件（Using the Software）	2

1.3 模块参数（Audio Module Parameters）	4

1.4 设置菜单（Setting Menu）	5

2 Dante操作说明(Dante operating instructions)	6

2.1 Dante简介（About Dante）	6

2.2 Dante的控制软件安装（Control software installation）	6

2.3 Dante的系统配置命名（System configuration Rename）	7

2.4 近距离配置方案（Short distance configuration scheme）	9

2.5 远距离配置方案（Remote configuration scheme）	12

3 WiFi操作说明(WiFi operating instructions)	15

3.1 WiFi连接步骤（WiFi connection steps）	15

3.2 WiFi名称和密码修改（WiFi name and password modification）	18

4 下位机升级说明(Upgrade instructions of lower computer)	19

4.1 升级成功（Upgrade successful）	19

4.2 升级失败（Upgrade failed）	19

# 1 上位机软件(PC Software)

## 1.1 软件安装（Software Installation）

一台具有1 GHz 或更高处理器的Windows PC ：

软件配置：Windows 7 或更高版本。

硬件最低配置：

1 GB 空闲存储空间。

1024 x 768 分辨率。

24 位或更高的色彩。

2 GB 或更高内存。

## 1.2 使用软件（Using the Software）

1.2.1 下载软件

进入“ www.hivi-pro.com”网站下载“*.zip”（不同型号产品对应不同软件）。

| 产品型号 | 软件压缩包名称 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |
| TR600Sd/TR600Se/TR800Sd/TR800Se | HiViTR600_800_V1.00.zip | HiViTR600_800_V1.00.exe |
| TR1000Sd/TR1000Se | HiViTR1000_V1.00.zip | HiViTR1000_V1.00.exe |
| TR8000Sd/TR8000Se | HiViTR8000_V1.00.zip | HiViTR8000_V1.00.exe |

1.2.2打开软件

解压“*.zip”得到“*.exe”，直接双击“*.exe”打开软件

1.2.3 机器开机

先给机器通电，选择连接方式“USB”或者“WiFi”，插上USB连接线或者WiFi模块，设置机器连接方式：长按2-5s进入菜单页面“Set menu”-->左右旋钮选择“System”-->短按确认-->左右旋钮选择“USB/WiFi-”->短按确认-->左右旋钮选择“USB”或者“WiFi”-->短按确认键，如下图：

1.2.4连接设备

点击“设备选择”选择对应的机器型号，

点击“设置”选择“USB”或者“WiFi”进行连接,如果正确则显示绿色字幕“设备连接成功”，如下图：

如果连接错误，就会弹出相应提示。

例如：如果打开的软件与连接的产品型号不对应，就会出现如下图错误提示。

## 1.3 模块参数（Audio Module Parameters）

1.3.1系统设置

四组输出可以设置同步，点击对应的模块可以跳转进各个模块设置，还可以进行远程开关机、复位、用户预设调节、WiFi名称和密码修改等。

1.3.2增益设置

1、Main音量调节范围：-60dB-0dB；Input/Output音量调节范围：-60dB-+6dB；

2、点击MUTE可以独立控制输入输出音量，也可以控制总音量（图标变绿色表示已经MUTE）；

3、Main音量限制（Max）中输入 -60 到 0数值，通过开或关闭按钮，可以打开和关闭总音量最大可调节的音量限制值；

4、Input/Output音量限制（Max）中输入 -60到 +6数值，通过开或关闭按钮，可以打开和关闭输入输出音量最大可调节的音量限制值；

5、 输入输出的相位可以在 正相和反相(180º)转换（图标变绿色表示已经反相）；

6、系统调试时可以应用此功能获得最佳听音效果。

1.3.3延时功能

输入输出可以独立调节延时时间，最大100毫秒。

1.3.4电平监控

可以实时监控系统输入电平大小和输出电平大小，与调音台监控输入电平有所不同，此功能便于用户发现输入信号是否过载以及输出到扬声器的功率信号是否过载，从而避免扬声器的失真或损坏。

1.3.5 EQ调整

1、输入可以独立调节EQ参数，每组16个EQ点；EQ点调节±15dB；

2、输出可以独立调节EQ参数，每组16个EQ点，EQ点调节±15dB，高低切各一组，限幅器1组。

a. 高低切有15种滤波器选择

b. 鼠标左键按住EQ点不放（鼠标符号由手指变成十字方向标表示已经选中），

上下拖动，可以调节此点的增益

左右拖动，可以调节此点的中心频率

c. 鼠标右键按住EQ点不放（鼠标符号由手指变成一字方向标表示已经选中），

向右移动鼠标，可以减小此点的Q值

向左移动鼠标，可以加大此点的Q值

以上也可以键盘直接输入指定的数据，按回车键生效

也可以选中EQ点后（对应的参数设置框会变绿色），再选择需要调节的参数框，使用键盘或图标的上下小钮调节数据，不用回车，立即生效。

## 1.4 设置菜单（Setting Menu）

1.4.1 文件菜单（File Menu）

a. 退出此软件时，系统会提示“是否要自动保存”，选“确定”的话，系统会产生一个user文件，文件目录在执行文件的同一目录。选“取消”则不保存此次参数数据到电脑。

b. 也可以鼠标左键点击“文件”，选择“保存到电脑”，同样可以将现有的参数状态保存到电脑，路径也是在执行文件的同一目录，方便拷贝，存储。。

c. 参数调用方法：鼠标左键点击“文件”，选择“打开”，找到之前用户储存的目录地址，选择需要调用的参数配置文件名，就可以执行该文件的相关参数设置了。

d. 需要注意的是，每次调整电脑控制软件的任何参数，与之连接的产品会立即执行并保存到产品的ROM中，下次联机时电脑控制软件会调出已联机产品ROM的参数。

1.4.2 设置（Device Setting）

用户可以选择USB或者WiFi进行连接(其中WiFi初始名称为：TRSeries，密码：88888888)。

1.4.3设备选择

请用户选择对应的产品型号，以便软件调整到相应的功能，如果你选择的软件名字与功放型号不一致时，无法联机，软件会给出提示。

1.4.4 语言

用户可以选择中文或者英文进行显示(默认是English)。

1.4.5 帮助（Help）

（1）关于：显示版本号，网址，版权信息等。

（2）使用说明（即本文档）

温馨提示：如果无法正常运行*.exe，请安装dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

(下载地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/download/confirmation.aspx?id=17718)

WindowsXpSP3和Windows7一般需要安装dotNetFx40_Full_x86_x64.exe，然后运行*.exe

# 2 Dante操作说明(Dante operating instructions)

## 2.1 Dante简介（About Dante）

2.1.1  Dante协议

Dante协议是一个在标准的IP网络上运行的现代化高性能数字媒体传输系统，是一个集硬件、软件和通信协议为一体的产品。

2.1.2  Dante优势

a ）允许在一条以太网线上同时发送和接收许多的音频通道。

b ）极低延迟和严格的同步播放（千兆网条件下理论上为83.3μS，实测整个系统延时毫秒级以内），可以满足最苛刻的音响系统的要求，

c）与现有的普通IT设备（交换机）的兼容性非常好，也可以和专业的带Dante的调音台或Dante机顶盒（模拟信号转Dante信号）进行数据交换。

2.1.3  Dante支持的音频通道数

TR系列可以在单一的网线上传输4个48KHz/24Bit音频通道（CD的采样率是44.1KHz）。

## 2.2 Dante的控制软件安装（Control software installation）

请安装“DanteController-4.1.0.5_windows.exe”控制软件(进入“ www.hivi-pro.com”网站下载进行安装），以下简称“Dante Controller”控制软件。

从网站安装:

1. 从网站下载安装文件。

2. 双击下载的文件，跟随屏幕上的指示进行安装。

软件安装完毕后，运行软件。

在安装软件后，使用如下方法中的一种来启动软件：

1. 从桌面图标：

2. 从开始菜单：

第一次打开软件，可能需要一些启动时间（1~15s），请耐心等待。

## 2.3 Dante的系统配置命名（System configuration Rename）

2.3.1 步骤：

TRSeries机器上电，然后打开PC的“Dante Controller”控制软件等待一分钟左右会自动识别出对应的机器识别码如图1-1，

机器识别码

图1-1

双击其中一个机器识别码显示如下图1-2

图1-2

点击“Device Config”如下图1-3

图1-3

在“Rename Device”选项框中对机器进行重命名,再点击“Apply”，选择“Yes”就可以了。

## 2.4 近距离配置方案（Short distance configuration scheme）

适用距离：50米以内

需要的设备：一台PC、一个路由器、TRSeries机器(带Dante模块)。

步骤：

1、请将PC与TRSeries机器通过网线同时连接到路由器LAN网口（参考图1-4，一定不要插进WAN孔）。

+

TR1          TR2        TR3

图1-4

2、先将路由器、TRSeries机器通电开机，然后打开PC的“Dante Controller”控制软件，等待一分钟左右，系统会自动识别出对应的机器识别码如图1-1；

3、连接方式：

（1）：“一对一”方式

由于每级延时增加，推荐10级以内 （备注：1级表示信号传输1次）

任意选一台TRSeries机器(比如机器识别码为DT-93dc73)作为主机并输入模拟信号（同时该机器作为主机，信号来源设置为“模拟输入”，其他从机的信号来源都要设置为“Dante输入”），通过“一对一”方式如图1-5，设置“Dante Controller”控制软件，直至每个TRSeries机器都有信号输出。

图1-5

“一对一”方式：

（2）：“一对二”方式

任意选一台TRSeries机器(比如机器识别码为DT-93dc73)作为主机并输入模拟信号（同时该机器作为主机，信号来源设置为“模拟输入”，其他从机的信号来源都要设置为“Dante输入”），通过“一对二”方式如图1-6，设置“Dante Controller”控制软件，直至每个TRSeries机器都有信号输出。

注意：配置四个绿色√表示四个通道（1234），在重命名之后一定要拔掉所有TR机器的电源线（不是按面板上的setup钮关机），10秒后重新上电，待Dante配置程序搜索到所有已经改名字的Dante设备，再重新配置Dante信号分配方案。

图1-6

“一对二”方式：

备注：由于Dante系统的限制，信号配置连接方式不能进行“一对三”以上的配置。

## 2.5 远距离配置方案（Remote configuration scheme）

适用距离：50米以上(每节80米为限，总共不建议超过10节，每节延时会增加83.3μS)

需要的设备：一台PC、一个路由器、若干个交换机、多台TRSeries机器(带Dante模块)。

步骤：

1、将PC和交换机连接到路由器的LAN网口，然后将多台TRSeries机器用网线接入路由器LAN接口和交换机的接口上（参考图1-7，一定不要插进WAN孔）。

TR1          TR2

TR3        TR4

TR5      TR6

图1-7

2、先将路由器、交换机、TRSeries机器通电开机，然后打开PC的“Dante Controller”控制软件等待一分钟左右会自动识别出对应的机器识别码如图1-1；

3、连接方式（参考第三节近距离配置方案的连接方式）

注意：配置四个绿色√表示四个通道（1234），在重命名之后一定要拔掉所有TR机器的电源线（不是按面板上的setup钮关机），10秒后重新上电，待Dante配置程序搜索到所有已经改名字的Dante设备，再重新配置Dante信号分配方案

（1）：“一对一”方式

由于每级延时增加，推荐10级以内 （备注：1级表示信号传输1次）

任意选一台TRSeries机器(比如机器识别码为DT-93dc7a)作为主机并输入模拟信号（同时该机器作为主机，信号来源设置为“模拟输入”，其他从机的信号来源都要设置为“Dante输入”），通过“一对一”方式如图1-8，设置“Dante Controller”控制软件，直至每个TRSeries机器都有信号输出。

图1-8

“一对一”方式：

（2）：“一对二”方式

任意选一台TRSeries机器(比如机器识别码为DT-93dc7a)作为主机并输入模拟信号（同时该机器作为主机，信号来源设置为“模拟输入”，其他从机的信号来源都要设置为“Dante输入”），通过“一对二”方式如图1-9，设置“Dante Controller”控制软件，直至每个TRSeries机器都有信号输出。

图1-9

“一对二”方式：

备注1：由于Dante系统的限制，信号配置连接方式不能进行“一对三”以上的配置。

备注2：交换机必须支持以下功能：

1. 带有4 个队列的服务质量（简称： QoS）。

2. 带有严格优先级的区分服务体系结构(简称：DSCP)。

# 3 WiFi操作说明(WiFi operating instructions)

## 3.1 WiFi连接步骤（WiFi connection steps）

- 先在TRSeries机器的USB口插入WiFi模块，再通电开机，机器设置成WiFi模式：长按2-5s进入菜单页面-->左右旋钮选择System-->短按确认-->左右旋钮选择USB/WiFi-->短按确认-->左右旋钮选择WiFi-->短按确认键 如图2-1

图2-1

2、在PC端搜索初始WiFi“TRSeries”进行连接，输入初始密码“88888888”（如果WiFi找不到，多等待刷新一下或者重新插拔一下WiFi模块直至PC端初始WiFi“TRSeries”出现），如下图2-2：

图2-2

3、在PC端打开对应机型的上位机,例如“HiViTR600_800_V1.00.exe”连接状态显示红色字幕“正在搜索设备”，如下图图2-3：

图2-3

4、点击“设备”选择“WiFi”如图2-4，如果正确则显示绿色字幕“设备连接成功”，正在同步表示WiFi已连接好如图2-5，同步完成如图2-6。

图2-4

图2-5

图2-6

## 3.2 WiFi名称和密码修改（WiFi name and password modification）

3.2.1 WiFi名称和WiFi密码进行自定义更改。

1、点击菜单栏的“系统设置”页面，鼠标点击右下角的“WiFi Name”或“Password”右侧选框可以更改WiFi名称和WiFi密码（注意WiFi名称和WiFi密码只能支持数字或英文字符，不支持中文；且WiFi名称：1-16数字或英文字符、WiFi密码：8-16位数字或英文字符），再点击按钮“WiFi Change”。

更改前                                 更改后

2、更改WiFi名称或密码之后（在PC端如果找不到更改后的WiFi名称，需要对该机器进行WiFi模块重新插拔或重新插拔电源线）连接新的WiFi，请按3.1顺序步骤重新连接上位机“HiViTR600_800_V1.00.exe”

3、由于同时上电多台机器时，其初始WiFi名称都是“TRSeries”，所以在PC端显示的WiFi名称“TRSeries”只有一个，在更改好第一台机器名称之后，需要按照3.1顺序步骤重新对另一台机器进行WiFi名称和WiFi密码的更改，如下图2-7三台机器WiFi名称已改好“TR300、TR600Se-200、TRSeries400”。

图2-7

# 4 下位机升级说明(Upgrade instructions of lower computer)

## 4.1 升级成功（Upgrade successful）

1、首先进入“ www.hivi-pro.com”网站，下载对应产品的升级文件（*.bin）

（*.bin）修改为（TR.bin）并放到U盘(Fat32格式)根目录，再把U盘插入机器的USB口，

| 产品型号 | 升级软件 |
| --- | --- |
| TR600Sd | TR600Sd.bin |
| TR600Se | TR600Se.bin |
| TR800Sd | TR800Sd.bin |
| TR800Se | TR800Se.bin |
| TR1000Sd | TR1000Sd.bin |
| TR1000Se | TR1000Se.bin |
| TR8000Sd | TR8000Sd.bin |
| TR8000Se | TR8000Se.bin |

然后给机器通电，就会出现“ENTER USB HOST/IAP MODEL”→“FIND THE BIN/UPDATING...”→“UPDATED SUCCESS/JUMP TO THE APP”→“Welcome HiVi/TR Series”等字幕，表示升级成功。

## 4.2 升级失败（Upgrade failed）

如果升级失败，就会出现错误提示,比如“NO FOUND BIN/UPDATE  FAILED”、“U DISK Can't”等。

注意：请一定要根据产品型号选择对应的升级软件，如果选错了升级软件，请重新选择正确的软件升级。

# Text boxes

通道4

通道3

通道2

通道1

选择对应的机器识别码

确定

重命名

第一步：将DT-93dc73发送到DT-93dc6a

第二步：将DT-93dc6a发送到DT-93dc64

从机

从机

从机

接收端

发送端

从机......

从机1

主机

从机1

从机1

从机3

从机1

从机2

从机1

第二步：将DT-93dc73发送到DT-93dc6a

第一步：将DT-93dc73发送到DT-93dc64

从机3

从机1

从机1

主机从机1

从机4

从机5

从机2

从机1

从机6

第二步：将DT-93dc73发送到DT-93dc6a

第一步：将DT-93dc7a发送到DT-93dc73

第三步：将DT-93dc6a发送到DT-93dc64

从机......

从机1

主机

从机1

从机1

从机3

从机1

从机2

从机1

第二步：将DT-93dc73发送到DT-93dc64

第一步：将DT-93dc7a发送

到DT-93dc6a、DT-93dc73

从机3

从机1

从机1

主机从机1

从机4

从机5

从机2

从机1

从机6